## Slide 1: Prothèses Rétiniennes Que répondre aux questions de vos patients?
Sara Touhami
VP Pédagogie – Congrès.
Association Nationale des Jeunes Ophtalmologistes.

## Slide 2: Cécité
40 millions de personnes dans le monde.
Causes irréversibles: Glaucome, DMLA, Diabète, Dystrophies héréditaires (RP…):
  Perte ou altération des photorécepteurs: DMLA, RP.
  Perte ou altération des cellules ganglionnaires: Diabète, Glaucome.
Notes: 50 % cataracte

## Slide 3: Types de Prothèses
Atteinte des cellules ganglionnaires:
Stimulation corticale (prothèses 100 électrodes, résultats médiocres).
Atteinte des photorécepteurs:
Prothèses rétiniennes.

## Slide 4: Fonctionnement
Signal des photorécepteurs:
Signal analogique.
Potentiel de membrane= fonction linéaire de l’intensité lumineuse.
Cellules bipolaires et ganglionnaires:
Signal digital.
Code= fréquence des potentiels d’action.
Types de prothèses:
Sous rétiniennes.
Epirétiniennes.
Gaines autour du NO.
Transchoroidales.
Notes: Réactivation du signal de cellules dégénérées

## Slide 5: Fonctionnement
Picaud S et al, BA, 2013
Notes: Sous rétinien entre PR et EP
Épi: sur le vitré

## Slide 6: Prothèses épi-rétiniennes
Société 2nd Sight, 1ère génération: Implants 16 électrodes: Vision limitée (lumière sur fond noir AV = 20/3240.
Société 2nd Sight, Implants ARGUS 2: 60 électrodes
Étude multicentrique internationale:
    Localisation d’objets.
    Discrimination du mouvement.
    Discrimination de réseaux orientés.
    Av 20/1260.
    Lecture 10 mots/minute.
Notes: EPI RET 3
IRIS
GERMAN
Pixium visium french

## Slide 7: Prothèses épi-rétiniennes
3 éléments externes:
Caméra (Lunettes): Acquisition de l’image Real-Time
Microprocesseur (VPU) : Transformation des images en matrices de stimulation électrique. Information spatio-temporelle.
Émetteur (Coil): Envoi de signaux en radiofréquence vers l’implant.

## Slide 8
Da Cruz et al, Progress in Retinal Eye Research, 2015
Elements externes ARGUS 2

## Slide 9: Prothèses épi-rétiniennes
3 Eléments internes:
Receveur de RF: Internal Coil (+Energy supply).
Puce électronique (ASIC) qui transforme le signal en courants électriques.
Sortie du receveur : L’implant (avec les électrodes) fixé par clou ou tack transchoroidien; stimulation électrique rétinienne.

## Slide 10
Da Cruz et al, Progress in Retinal Eye Research, 2015
Elements internes ARGUS 2

## Slide 11: Chirurgie ARGUS 2
Da Cruz et al, Progress in Retinal Eye Research, 2015

## Slide 12: Chirurgie ARGUS 2
Da Cruz et al, Progress in Retinal Eye Research, 2015

## Slide 13: Chirurgie ARGUS 2
Da Cruz et al, Progress in Retinal Eye Research, 2015
Notes: 200 UM LE DIAMETRE ELECTRODE

## Slide 14: Chirurgie ARGUS 2
Da Cruz et al, Progress in Retinal Eye Research, 2015
Notes: 200 UM LE DIAMETRE ELECTRODE

## Slide 15
Argus 2
CE 2011
FDA 2013
Commercialisation : 80.000 Euros
Stimulation similaire de toutes les cellules ganglionnaires (ON/OFF) et des fibres nerveuses superficielles.
Perte de la rétinotopie, du champ visuel.
Explication possible de la différence dans les performances des patients.
Picaud S et al, BA, 2013
Notes: Correspondant aux cellules ganglionnaires plus périphériques
60 PIXELS
Amplitude du courant: Fonction linéaire de l’intensité du pixel considéré à une fréquence de 20Hz pour une durée d’impulsion de 100us à 1ms.
Stimulation biphasique, cathodique puis anodique.

## Slide 16: ARGUS 1
Da Cruz et al, Progress in Retinal Eye Research, 2015

## Slide 17: Complications
Etude débutée en 2007
30 patients suivis durant 6- 30 mois.
2 DR, 3 Endophtalmies, 2DC, 2 dislocations du Tack.
Extrusion de matériel externe: 10 patients.

## Slide 18: Prothèses sous-rétiniennes
Optobionics:
1ers dispositifs: 2mm de diamètre: photodiodes solaires intégrées aux électrodes directement placées en sous-rétinien. Pas de dispositif externe.
Résultats médiocres: peu de photons convertis en signal.
Retina Implant AG:
Circuit amplificateur des signaux issus des photodiodes.
Problème: nécessité d’une batterie insérée en sous-rétinien périphérique.
16 électrodes  1500 électrodes (Lecture, AV 20/1000)
600 pixels
Notes: Reception amplification stimulation des cellules bipolaires.
EX ALPHA IMS

## Slide 19: Défis: Améliorer la Résolution
Rétine endommagée: Entourée de tissu glial, l’isolant de la transmission du signal.
Solutions: Structures tridimensionnelles englobant les neurones à stimuler par des électrodes de polarité opposée.
Puits de stimulation.
Design permettant de considérer chaque puits comme un pixel indépendant.

## Slide 20: Défis: Améliorer la résolution
Picaud S et al, BA, 2013

## Slide 21: Défis: Les matériaux
Courants faradiques vs courants capacitifs.
Platine, nitrure de titane, oxydes d’iridium.
Avenir: diamants dopés par du Bore, graphène…
Notes: Faradiques = redox= changement des tissus et du ph
Capacitifs : petites electrodes avec densite de charge elevee= risque de les endommager et le tissu aussi
Trouver des materieau qui supportent ces densites de charge

## Slide 22: Défis: Le codage de l’information
Caméras asynchrones (dépendant moins du temps, donnant des informations positives et négatives, à l’instar des photorécepteurs)
Notes: Caméras classiques: 1 images toutes les 30ms

## Slide 23: Défis: Le codage de l’information Modélisation des informations visuelles envoyées au cerveau par différentes populations de cellules ganglionnaires à partir d’évènements positifs et négatifs générés par la caméra asynchrone de type DVS.
Picaud S et al, BA, 2013
Notes: Caméras classiques: 1 images toutes les 30ms

## Slide 24: Quelles réponses aux questions des patients?
Ces implants relèvent d’études multicentriques.
Eligibilité dépend de la pathologie et des capacités d’adaptation corticale:
  Glaucome: stimulation post NO: pour l’instant, on oublie…
  Rétinopathies conservant une certaine viabilité des voies de transmission (DMLA, RP): Possible.
  Rendement: …à pondérer par rapport au degré de l’atteinte… et des capacités d’adaptation et de plasticité cérébrales individuelles.